## Slide 1
Eletrônica e Programação em Arduino
Fundamento de Informática
Inventar e Reciclar para Educar

## Slide 2:  Lendo um botão
Para ler um botão basta ligá-lo em uma
porta digital.
Para que um circuito com botão funcione adequadamente, ou seja, sem ruídos, é necessário o uso de resistores pull-down ou pull-up.
Os resistores pull-down e pull-up garantem que os níveis lógicos estarão próximos às tensões esperadas.

## Slide 3:  Lendo um botão com resistor pull-down
Resistor pull-down 10k
Ligação na protoboard

## Slide 4:  Lendo um botão com resistor pull-down
Programa
<número>

## Slide 5:  Lendo um botão com resistor pull-up
Resistor pull-up 10k
Ligação na protoboard
<número>

## Slide 6:  Lendo um botão com resistor pull-up
Programa
<número>

## Slide 7:  Nota
O Arduino possui resistores pull-up nas
portas digitais.
Para ativar os resistores pull-up de uma porta digital basta defini-la como entrada e colocá-la em nível alto (HIGH) na função setup().
  pinMode(pin, INPUT)
  digitalWrite(pin, HIGH)
Para desativar os resistores pull-up de uma porta digital basta colocá-la em nível baixo.
  digitalWrite(pin, LOW)
<número>

## Slide 8:  Ativando o resistor pull-up de uma porta digital
Quando o botão for pressionado o led irá apagar
<número>

## Slide 9:  Ativando o resistor pull-up de uma porta digital
Quando o botão for pressionado o led irá apagar
<número>

## Slide 10:  Nota
O Arduino possui uma constante chamada INPUT_PULLUP que define que a porta será de entrada e o resistor pull-up da mesma será ativado.
Exemplo:
void setup()
{
pinMode(10, INPUT_PULLUP);
}
Define a porta 10 como entrada de dados e ativa o resistor pull-up.
<número>

## Slide 11: Exercícios de fixação
Construir o diagrama ao lado e desenvolver a programação conforme as instruções a seguir:
Ao apertar o botão os LED devem acender na seguinte sequência:
1º LED amarelo
2° LED verde
3º LED vermelho
4º LED Azul
Em quanto o botão não for pressionando os LEDs deverão ficar apagados.

## Slide 12: 1-Exercícios de fixação-Pontuando
Desenvolver o diagrama ao lado para representar um semáforo.
Ao apertar o botão o LED verde do carro deve apagar e acender o LED amarelo do carro, após apagar o LED amarelo o LED vermelho do carro acende e o LED vermelho do pedestre apaga e acende o LED verde do pedestre o mesmo deve ficar (6000) milissegundo acesso em seguida o LED verde do pedestre deve piscar durante
(2000) milissegundo e apagar, após o LED verde apaga de acender o LED vermelho do Pedestre e o Led verde do carro.

## Slide 13: 2-Exercícios de fixação-Pontuando
Acender os LED´s do projeto ao lado com uma a uma permanecendo acesso até o ultimo LED acender da direita para esquerda, após os LED´s de acender de forma randomico, todo esse processo só pode acontecer após aberta o botão e o se botão for abertado novamente o processo dever parar até que o botão seja abertado pela segunda vez para iniciar o processo novamente. Crie uma função utilizando o código a seguir em seguida chame a função dentro do void loop(){ ….}

## Slide 15: FIM
ETECZL – Aulas de Fundamentos Informática-Arduino - @2019